## Slide 1
Control de Energía Peligrosa
(Bloqueo y Etiquetado)
Un instructivo bilingüe para patrones con trabajadores hispanos
Hazardous Energy Control
(Lockout / Tagout)
A bilingual training module for employers with Hispanic workers

## Slide 2
TO USE THIS TRAINING MODULE:
This Oregon OSHA training module is designed so that both English and Spanish-speaking people can use it. The left-sided pages are in English and the right-sided pages are in Spanish.
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
Print all the module pages.
Photocopy the entire module copying on both sides of each page. The even pages (2, 4, 6, etc.) must be in English. The odd pages (3, 5, 7, etc.) must be in Spanish.
Staple or bind each module. Make sure that the pages in English are on the left and the pages in Spanish are on the right.
Provide the training.
English
Spanish

## Slide 3
PARA USAR ESTE INSTRUCTIVO:
Este instructivo de Oregon OSHA está diseñado para que personas de habla inglés y español lo puedan usar. Las páginas del lado izquierdo van en inglés, las páginas del lado derecho van en español.
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
Imprima todas las páginas del instructivo.
Fotocopie el instructivo entero copiando por los dos lados de cada página. Las páginas pares (2, 4, 6, etc.), deben estar en inglés. Las páginas nones (3, 5, 7, etc.), deben estar en español.
Engrape o encuaderne cada instructivo. Asegúrese que las páginas en inglés estén del lado izquierdo y las páginas en español del lado derecho.
Proporcione la capacitación
Inglés
Español

## Slide 4
Note: This educational material or any other material used to inform employers and workers of compliance requirements of Oregon OSHA standards through simplification of the regulations should not be considered a substitute for any provisions of the Oregon Safe Employment Act or for any standards issued by Oregon OSHA.
Oregon OSHA Occupational Safety and Health Program in Spanish
These modules are designed to be taught in 30 to 60 minutes.

## Slide 5
Nota: Este material educativo o cualquier otro material utilizado para adiestrar a patrones y empleados de los requisitos de cumplimiento de los reglamentos de Oregon OSHA por conducto de la simplificación de los reglamentos, no se considerará substituto de cualquiera de las previsiones de la Ley de Seguridad en el Trabajo de Oregon, o por cualquiera de las normas dictaminadas por Oregon OSHA.
Programa en Español de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Oregon OSHA
Estos instructivos están diseñados para ser enseñados en 30 a 60 minutos.

## Slide 6
Welcome!
The reason for this course
  Many injuries and deaths occur when someone thinks that equipment is turned off and all energy sources are isolated.
The goal of this course
  Prevent injuries and deaths when servicing equipment in which the unexpected start-up of the equipment could cause injury or death.
A special thank you to Gempler, for the use of their materials.
This module refers to
all equipment and machines
as “equipment.”

## Slide 7
¡Bienvenidos!
La razón de este curso
  Pasan muchas lesiones y muertes cuando alguien piensa que un equipo esta apagado y todas las fuentes de energía están aisladas.
La meta de este curso
  Prevenir las lesiones y muertes al darle mantenimiento a equipo en el cual el arranque repentino del equipo pueda causar lesión o muerte.
Muy sinceras gracias a Gempler por el uso de sus materiales.
Este libreto
usa la palabra “equipo” para significar equipo y maquinaria.

## Slide 8
Who does the law protect?
Authorized Workers
People who lock out or tag out equipment to do maintenance.

## Slide 9
¿A quien protege la ley?
Empleados Autorizados
Personas que bloquean y etiquetan equipo para darle mantenimiento.

## Slide 10
Affected Workers
People who work with equipment that is serviced under lock out or tag out.
Who does the law protect?

## Slide 11
Empleados Afectados
Personas que trabjan con equipo que se le da servicio bajo bloqueo y etiquetado.
¿A quien protege la ley?

## Slide 12
Other Workers
People who work in a place where lock out or tag out is used.
Who does the law protect?

## Slide 13
Demás Empleados
Personas que trabajan en un lugar donde se usa bloqueo y etiquetado.
¿A quien protege la ley?

## Slide 14
The unexpected
The unexpected start or motion of equipment can cause serious injuries or death.

## Slide 15
Lo repentino
El arranque o movimiento repentino de equipo puede causar serias lesiones o la muerte.

## Slide 16
Energy sources
Electricity Gravity Mechanical
Flammables Chemical Thermal
(Fire) (Steam or Heat)
Hydraulic Pneumatic
(Water or oil pressure) (Air or gas pressure)

## Slide 17
Fuentes de energía
Electricidad Gravedad Mecánica
Inflamables Química Térmica
(Fuego) (Vapor o Calor)
Hidraúlica Pneumática
(Presión de agua o aceite) (Presión de aire o gas)

## Slide 18
Zero Energy State
Before starting maintenance work on equipment, verify that all energy sources are:
Turned off
Isolated
Disconnected
Purged
Enclosed
Immobilized
Blocked
Obstruct
In other words, reach Zero Energy.
Which energy source is not at
zero?
(see the previoust page)

## Slide 19
Energía En Zero
Antes de darle servicio o mantenimiento a un equipo, verifique que todas las fuentes de energía esten:
Apagadas
Aisladas
Desconectadas
Purgadas
Encerradas
Inmovilizadas
Bloqueadas
Obstruidas
O sea, logre Energía en Cero.
¿Cual fuente de energía no esta en cero?
(vea la página anterior)

## Slide 20
Two types of energy
Stored energy
Also known as potential energy
Moving energy
Also known as kinetic energy

## Slide 21
Dos tipos de energía
Energía almacenada
También se le dice energía potencial
Energía en movimiento
También se le dice energía cinética

## Slide 22
Two types of energy
Stored energy
Also known as potential energy
Moving energy
Also known as kinetic energy

## Slide 23
Dos tipos de energía
Energía almacenada
También se le dice energía potencial
Energía en movimiento
También se le dice energía cinética

## Slide 24
Blocking stops dangerous energy
Without blocking
Blocking with a barrier

## Slide 25
Bloquear detener la energía peligrosa
Sin bloquear
Bloqueando con una barrera

## Slide 26
Turn off or isolate?
Always isolate energy sources
Using switch only, energy can still kill

## Slide 27
¿Apagar o aislar?
Siempre aísle las fuentes de energía
Usando el apagador solo, la energía aún puede matar

## Slide 28
Service and maintenance
What is service and maintenance?
Adjust Inspect
Modify Change
Construct Clean
Lubricate Install
Remove jams Prepare
Retool Wash
AUTHORIZED

## Slide 29
Servicio y mantenimiento
¿Que es servicio y mantenimiento?
Ajustar Inspeccionar
Modificar Cambiar
Armar Limpiar
Aceitar Instalar
Quitar material atascado Preparar
Cambiar herramentadura Lavar

## Slide 30
Service and maintenance
during normal operations
Repetitive adjustments that are part of the normal use of the equipment can be done without lock out or tag out.
When do they stop being normal?
  When one removes a guard or other safety device
  When the worker or any part of his body gets near the point of operation
  When the worker gets near any dangerous area during the normal operation of the equipment
Courtesy Ceiglobal.com.mx

## Slide 31
Ajustes repetivos que son parte normal de la marcha del equipo se pueden hacer sin bloqueo o etiquetado.
¿Cuando dejan de ser ajustes normales?
  Cuando se quita una guarda u otro dispositivo de seguridad.
  Cuando el trabajador o cualquier parte de su cuerpo se acerca a la zona de operación.
  Cuando el trabajador se acerca a cualquier parte peligrosa durante la operación normal del equipo.
Cortesia Ceiglobal.com.mx
Servicio y mantenimiento
durante operación normal

## Slide 32
Equipment that runs on a cord and plug doesn’t have to be locked out or tagged out if the Authorized Worker has exclusive and constant control of the equipment during the time the equipment is being serviced.
If the Authorized Worker leaves sight of the cord and plug equipment even for a second, they no longer have exclusive and constant control and lockout or tagout must be used.
There are employers who require that plugs be locked out even when the rule itself doesn’t require it. That way, it’s always known that when maintenance is being performed, there is a Zero Energy State!
Cord and plug

## Slide 33
Cordón y enchufe
El equipo que funciona con un cordón y enchufe, no necesita ser bloqueado o etiquetado si el Empleado Autorizado tiene conrol único y constante del equipo durante el tiempo que se le está dando servicio.
Si el Empleado Autorizado pierde de vista el cordón y enchufe, aunque sea por un segundo, éste deja de tener control único y constante y el bloqueo o etiquetado se debe usar.
Hay patrones que ordenan que los enchufes se bloqueen aún cuando el reglamento en si, no lo requiere. ¡Así, siempre se sabe que cuando se da mantenimiento tenemos la Energía En Cero!

## Slide 34
Authorized Workers
Before shutting equipment down, the Authorized Workers must know:
  Types and magnitudes of energy
  Hazards posed by that energy
  Methods to effectively control the energy
Affected Workers
Before shutting equipment down, the Affected Workers should be notified that:
  The equipment is going to be serviced
  The equipment is going to be shut down
  The equipment is going to be locked out during service
If the Affected Workers could get hurt during servicing, allow them to leave the danger area.
1
PREPARE
Controlling hazardous energy

## Slide 35
Trabajadores Autorizados
Antes de apagar el equipo, los Empleados Autorizados deben saber:
  Los tipos de energía y su potencia.
  Los peligros causados por esas energías.
  Las maneras para controlar esas energías.
Trabajadores Afectados
Antes de apagar el equipo, a los Empleados Afectados se les debe avisar que:
  Se le va dar servicio al equipo.
  Se va a detener el equipo.
  Se va a bloquear mientras se le de mantenimiento ó servicio al equipo.
Si los Empleados Afectados se pueden lesionar mientras se le da mantenimiento o servico al equipo, permítales que salgan de la zona de peligro.
1
PREPARAR
Controlando la energía peligrosa

## Slide 36
2
TURN OFF
The second step is to turn off the equipment that is going to be serviced.
Stop the equipment in the usual manner.
Controlling hazardous energy

## Slide 37
Controlando la energía peligrosa
2
APAGAR
El segundo paso es apagar el equipo al cual se le va a dar mantenimiento.
Pare el equipo en la manera de costumbre.

## Slide 38
3
ISOLATE AND BLOCK
BLOCK
Closing the valve blocks the pressure
The third step is to isolate or block the energy so that it doesn´t get to the equipment that is going to be serviced.
ISOLATE
Lowering the lever disconnects the electrical circuit
Controlling hazardous energy

## Slide 39
Controlando la energía peligrosa
3
AISLAR Y BLOQUEAR
BLOQUEAR
Cerrando la válvula bloquea la presión
El tercer paso es aislar o bloquear la energía para que ésta no llege al equipo al cual se le va dar mantenimiento.
AISLAR
Bajando la palanca desconecta el circuito eléctrico

## Slide 40
In Step 4
A lock is placed so no one except the Authorized Worker can turn on the electricity.
Step 3
4
LOCK OUT DEVICES
REMEMBER, in step 3 the electicity was isolated.
Controlling hazardous energy

## Slide 41
En Paso 4
Se coloca un candado para que nadie excepto el Empleado Autorizado prenda la electricidad.
Paso 3
Controlando la energía peligrosa
4
DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
RECUERDE, en paso 3 se aisló la electricidad.

## Slide 42
In Step 4
A round valve lockout with padlock is installed so no one except the Authorized Worker can turn on the pressure.
4
LOCK OUT DEVICES
REMEMBER, in step 3 the pressure was blocked.
Controlling hazardous energy
Step 3

## Slide 43
En Paso 4
Se coloca un seguro de mango de válvula redondo con candado para que nadie excepto el Empleado Autorizado prenda la presión.
Controlando la energía peligrosa
4
DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
RECORDANDO, en paso 3 se bloqueó la presión.
Paso 3

## Slide 44
In cases where a lockout device can’t be used, a tag must be placed as close as possible to the isolating device.
The tag must clearly state that it is prohibited to activate the isolating device.
4
PLACING TAGS
Controlling hazardous energy
Write your name, date, and when the work will be completed.
This tells others who is working on the equipment and when the maintenance or service work will be completed.

## Slide 45
En casos donde no se pueda usar un seguro con candado, se fijará una etiqueta lo más cerca posible al dispositivo de aislamiento.
La etiqueta dirá claramente que está prohibido accionar el dispositivo de aislamiento.
Controlando la energía peligrosa
4
COLOCANDO LAS ETIQUETAS
Escriba su nombre, la fecha, y cuando va a terminar el trabajo.
Esto le dice a los demás quien esta trabajando en el equipo y cuando va terminarse el trabajo de mantenimiento o servicio.

## Slide 46
Some equipment has stored energy sources even after being shut down. Dissipate or block stored energy.
CAPACITORS
Capacitors are a part of motors. Capacitors store electricity to power the starter of motors. Even after turning off a motor, capacitors can have sufficient power to unexpectedly start that motor.
If this happens, motors or their parts can cause serious cuts, amputation, or death.
SPRINGS
Springs are a part of many pieces of equipment. If springs are under tension, they can cause the unexpected movement of mechanical parts.
If this happens, they can cause crushing injuries, broken bones, or death.
5
DISSIPATE
Controlling hazardous energy

## Slide 47
Algunos equipos tienen fuentes de energía almacenadas aún después de apagarse. Discipe o bloquee la energía almacenada.
CONDENSADORES
Los condensadores son una parte de los motores. Los condensadores almacenan electricidad para arrancar la marcha de motores. Aún después de apagar un motor, el condensador puede tener suficiente carga para repentinamente arrancar ese motor.
Si esto pasa, el motor o sus partes puede causar serias cortadas, amputación, o la muerte.
RESORTES
Los resortes son una parte de mucho equipo. Si los resortes están en tensión, éstos pueden causar el movimiento repentino de partes mecánicas.
Si esto pasa, puede causar aplastaduras, huesos rotos, o la muerte.
Controlando la energía peligrosa
5
DISIPAR

## Slide 48
5
DISSIPATE
FLYWHEELS
Flywheels are wheels in some equipment that by rotation inertia will continue turning even after
the equipment is turned off.
These flywheels can cause deep cuts,
broken bones, and amputations.
Flywheel motion must be stopped and blocked before servicing can begin.
PRESSURE SYSTEMS
Air, gas, vapor, and chemical pressure systems
may remain under pressure after the
equipment is turned off.
This pressure can cause the movement of mechanical parts, or chemical and vapor pressure leaks and explosions can cause multiple injuries including heat burns, chemical burns, and death.
Excess pressure must be released if it poses
a hazard to the worker before maintenance or service begins.
Controlando la energía peligrosa

## Slide 49
Controlando la energía peligrosa
5
DISIPAR
RUEDAS VOLANTES
Las ruedas volantes son ruedas en algunos equipos que por la inercia de su giro, continuan dando
vuelta aún después de que el equipo ha sido apagado.
El peligro de estos volantes son cortadas profundas, rotura de huesos, y amputaciones.
El movimiento de las ruedas debe pararse y bloquearse antes de que empieze el mantenimiento.
SISTEMAS DE PRESION
Sistemas a presión de aire, gas, vapor,
químicos, y agua pueden quedar bajo
presión aún después de apagarse el equipo.
Esta presión puede causar el movimiento de
partes mecánicas, o fugas de químicos y vapor y explosiónes que pueden causar lesiones
múltiples, incluyendo, quemaduras caloríficas, quemaduras qúimicas, y la muerte.
Se tiene que dejar escapar la presión si ésta
puede causar daño al trabajador antes
de que empieze el mantienimiento o servicio.

## Slide 50
6
VERIFY
Was the blocking and isolating done correctly?
Before starting work on the equipment, follow the following steps. Your safety and that of your coworkers depends on it.
  Verify that the equipment is isolated or disconnected from all energy sources.
  Verify that no one is near the equipment.
  Push the start button or engage the normal operating control(s) to make certain the equipment will not operate.
  Return operating control(s) to neutral or “off ” position after verifying that the equipment does not start.
Controlling hazardous energy
Be sure that Zero Energy has been reached!

## Slide 51
Controlando la energía peligrosa
6
COMPROBAR
¿Se hizo bien el bloqueo y aislamiento?
Antes de empezar el trabajo sobre el equipo siga los siguientes pasos. Su seguridad y la de sus compañeros depende de ello.
  Revise que el equipo esta aislado o desconectado de todas las fuentes de energía.
  Revise que nadie esta cerca del equipo.
  Empuje el botón de prendido o accione los controles normales de operación para estar seguro que el equipo no arranca.
  Regrese todos los controles a su punto muerto o
  en -apagado- después de revisar que el equipo no arrancará.
¡Este seguro que se ha logrado Energía en Cero!

## Slide 52
1
INSPECT THE WORK
Make sure you have all your work tools and that you’ve replaced all equipment components.
2
TELL COWORKERS THAT YOU’RE REMOVING THE LOCKOUT OR TAGOUT DEVICE
Check the work area to ensure that all workers are clear of the area.
3
CHECK THE EQUIPMENT POWER CONTROLS
Verify that the equipment power controls are in a neutral or “off” position.
4
REMOVE THE LOCKOUT OR TAGOUT DEVICE
The person who attached the device must also remove it.
5
RE-ENERGIZE THE EQUIPMENT
Verify that the controls are in neutral or off position.
Removing locks and tags

## Slide 53
1
INSPECCIONAR EL TRABAJO
Asegúrese que tiene todas sus herramients y que ha vuelto a montar todas las partes del equipo.
2
DECIRLE A LOS TRABAJADORES QUE LOS SEGUROS O ETIQUETAS SE VAN A QUITAR
Verifique la zona de trabajo y asegúrese que todos los trabajadores están fuera de la zona.
3
VERIFICAR LOS CONTROLES DE POTENCIA
Asegúrese que los controles de marcha están en punto muerto ó puesto en -apagado-.
4
QUITAR EL SEGURO O ETIQUETA
La persona que puso el seguro es la persona que la debe quitar.
5
VOLVER A PRENDER LA MAQUINA
Asegúrese que los controles estén en punto muerto o apagados.
Quitando los dispositivos y etiquetas

## Slide 54
1
Remove all tools and materials near the equipment.
2
Make sure no workers are near the equipment.
3
Remove the lockout or tagout devices.
4
Energize the equipment.
5
Turn off everything and repeat the energy control steps.
When lockout and tagout devices must be removed momentarily to test or adjust the equipment, the following steps must be followed.
Testing and adjusting

## Slide 55
Probando y ajustando
1
Quite todas las herramientas y materiales cerca del equipo.
2
Asegúrese que no hay trabajadores cerca del equipo.
3
Quite los dispositivos de bloqueo y las etiquetas.
4
Prenda la energía y pruebe y ajuste.
5
Apague todo y repita los pasos de control de energía.
Cuando los seguros y etiquetas se tienen que quitar momentáneamente para probar o ajustar el equipo, los siguientes pasos se tienen que seguir.

## Slide 56
When servicing or maintenance is performed by a group, they can use a group lockout system if it affords a level of protection equivalent to that provided by a personal system.
Group lockout is when each Authorized Worker puts their individual lock on a group lock box that contains the key that activates the equipment which is being serviced.
Group lock out
GROUP LOCKOUT

## Slide 57
Cuando un grupo de trabajadores esta haciendo el mantenimiento y servicio, se puede usar un sistema de bloqueo y etiquetado en grupo siempre y cuando rinda el mismo nivel de protección que el sistema individual.
Bloqueo en grupo es cuando cada Empleado Autorizado pone su candando particular en una caja de grupo que contiene la llave que prende el equipo al cual se le esta dando servicio.
BLOQUEO EN GRUPO
Bloqueo en grupo

## Slide 58
AUTHORIZED WORKER
  Each Authorized Worker must know:
        How to find and recognize hazardous energy sources.
    About the types and magnitudes of energy used in the workplace.
    How to isolate energy sources.
  AFFECTED WORKER
  Each Affected Worker must know:
The purpose of energy-control procedures.
How energy-control procedures are applied.
How energy-control procedures will protect them.
Training

## Slide 59
EMPLEADO AUTORIZADO
Cada Trabajador Autorizado debe saber:
Como encontrar e identificar las fuentes de energía peligrosas.
Sobre los tipos y niveles de la energía que se usa en la planta.
Como aislar las fuentes de energía.
EMPLEADO AFECTADO
Cada Trabajador Afectado debe saber:
El propósito de los procedimientos de control de energía.
Como se se practican los procedimientos de control de energía.
Como los protegen los procedimientos de control de energía.
Adiestramiento

## Slide 60
Lockout hasp for multiple locks
Pinza bloqueable para candados múltiples
Lockout devices Dispositivos de bloqueo
Multiple lockout using a multiple lockout hasp
Bloqueo múltiple usando una pinza bloqueable para candados múltiples

## Slide 61
Ball valve lockout
Bloqueo de válvula de bola
Airhose lockout
Bloqueo de manguera de aire
Two electric boxes locked out
Bloqueo de dos cajas eléctricas
Lockout devices Dispositivos de bloqueo

## Slide 62
Lockout of large gate valve with flexible cable lockouts
Bloqueo de válvula de compuerta grande con bloqueo de cable flexible
Lockout devices Dispositivos de bloqueo

## Slide 63
Breaker lockout
Seguro para interruptor
Wall switch lockout
Seguro para interruptor de pared
Lockout devices Dispositivos de bloqueo

## Slide 64
Plug lockout
Seguro de enchufe
Equipment for lockout and tagout
Equipo para bloqueo y etiquetado
Lockout devices Dispositivos de bloqueo

## Slide 65
OTHER TOPICS INCLUDE OTROS TEMAS INCLUYEN
Accident Investigation Investigación de Accidentes
Bloodborne Pathogens Patógenos de la Sangre
Excavations Excavaciones
Fall Protection Protección Contra Caídas
Hazard Communication Comunicación de Riesgo
Hazard Identification Localización de Riesgos
Hazardous Energy Control Control de Energía Peligrosa
Industrial Vehicles Vehículos Industriales
Machine Safeguarding Resguardos de Máquinas
Manual Material Handling Manipulación Manual de Cargas
Occupational Health Higiene Laboral
Portable Ladders Escaleras Portátiles
Restaurant Safety Tip Sheets Hojas de Consejos para Restaurantes
Safety Committees and Comités de Seguridad y Reuniones de Safety Meetings Seguridad
Scaffolds Andamios
Toll free number in Spanish: 1 (800) 843-8086
Toll free number in English: 1 (800) 922-2689
Web site: osha.oregon.gov