## Slide 1
Lift / lower Push / pull Twist Carry Hold
Five activities of manual material handling
Two correct lifting methods
Manual Material Handling
Never lift and twist at the waist!
Turn with your feet, not your waist.
Imagine placing a tomato between the palms of your hands and applying pressure with both hands. It is well within your abilities to apply enough force to cause the tomato to burst.
Now imagine using another tomato and apply force while at the same time twisting your hands is opposite directions. The tomato would burst under much less force.
The results would be similar but the latter example would happen more quickly and with less warning.
Squat, head up, back arched, feet spread one foot ahead as you lift.
Partial squat, head up, back arched, feet spread one foot ahead as you lift.
The Diagonal Lift
The Power Lift
Adapted from: The Saunders Group Inc.,
4250 Norex Drive, Chaska, MN 55318

## Slide 2
Elevar / bajar Empujar / jalar Girar Cargar Sujetar
Cinco actividades en la manipulación de cargas
Manipulación Manual de Cargas
Nunca levante y gire la cintura!
Voltéese con los pies, no con la cintura.
Imagínese un jitomate entre las palmas de sus manos y presione con las dos manos. Esta fácilmente dentro de su fuerza aplastar el jitomate.
Ahora imagínese otro jitomate entre las palmas de sus manos y mientras presiona, gire sus manos en direcciones opuestas. El jitomate se aplastaría con mucho menos fuerza.
Los resultados son similares pero en el segundo ejemplo, el resultado sucederá más rápido y con menos previo aviso.
Dos métodos correctos de levantar
Póngase en cuclillas, cabeza derecha, espalda en arco, pies separados, un pie adelante del otro al hacer el levantamiento.
Póngase casi en cuclillas, cabeza derecha, espalda en arco, pies separados, un pie adelante del otro al hacer el levantamiento.
El levantamiento en diagonal
El levantamiento de potencia
Adaptado de: The Saunders Group Inc.,
4250 Norex Drive, Chaska, MN 55318