## Slide 1
Manipulación Manual
de Cargas
Un instructivo bilingüe para patrones con trabajadores hispanos
Manual Material Handling
A bilingual training module for employers with Hispanic workers

## Slide 2
TO USE THIS TRAINING MODULE:
This Oregon OSHA training module is designed so that both English and Spanish-speaking people can use it. The left-sided pages are in English and the right-sided pages are in Spanish.
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
Print all the module pages.
Photocopy the entire module copying on both sides of each page. The even pages (2, 4, 6, etc.) must be in English. The odd pages (3, 5, 7, etc.) must be in Spanish.
Staple or bind each module. Make sure that the pages in English are on the left and the pages in Spanish are on the right.
Provide the training.
English
Spanish

## Slide 3
PARA USAR ESTE INSTRUCTIVO:
Este instructivo de Oregon OSHA está diseñado para que personas de habla inglés y español lo puedan usar. Las páginas del lado izquierdo van en inglés, las páginas del lado derecho van en español.
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
Imprima todas las páginas del instructivo.
Fotocopie el instructivo entero copiando por los dos lados de cada página. Las páginas pares (2, 4, 6, etc.), deben estar en inglés. Las páginas nones (3, 5, 7, etc.), deben estar en español.
Engrape o encuaderne cada instructivo. Asegúrese que las páginas en inglés estén del lado izquierdo y las páginas en español del lado derecho.
Proporcione la capacitación
Inglés
Español

## Slide 4
Oregon OSHA Occupational Safety and Health Program in Spanish
These modules are designed to be taught in 30 to 60 minutes.
Note: This educational material or any other material used to inform employers and workers of compliance requirements of Oregon OSHA standards through simplification of the regulations should not be considered a substitute for any provisions of the Oregon Safe Employment Act or for any standards issued by Oregon OSHA.

## Slide 5
Programa en Español de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Oregon OSHA
Estos instructivos están diseñados para ser enseñados en 30 a 60 minutos.
Nota: Este material educativo o cualquier otro material utilizado para adiestrar a patrones y empleados de los requisitos de cumplimiento de los reglamentos de Oregon OSHA por conducto de la simplificación de los reglamentos, no se considerará substituto de cualquiera de las previsiones de la Ley de Seguridad en el Trabajo de Oregon, o por cualquiera de las normas dictaminadas por Oregon OSHA.

## Slide 6
The reason for this course
  In almost every workplace, material has to be moved from one place to another. Handling materials is the cause of a large number of injuries and illnesses.
The goal of this course
  Identify the injuries and illnesses caused by unsafe material handling practices.
  Identify the most common actions leading to injury and illness.
  Review the anatomy of the back.
  Identify the five key activities related with material handling.
  Apply the correct lifting principles.
Welcome!

## Slide 7
La razón de este curso
  En casi todos los lugares de trabajo, se tiene que mover cargas de un lugar a otro. La manipulación de estas cargas es la causa de una gran cantidad de lesiones y enfermedades serias.
La meta de este curso
  Identificar las lesiones y enfermedades causadas por las prácticas inseguras de la manipulación de cargas.
  Identificar las acciones más comunes que llevan a las lesiones y enfermedades.
  Repasar la anatomía de la espalda.
  Identificar las cinco actividades relacionadas con la manipulación de cargas.
  Aplicar los principios de levantamiento correctos.
¡Bienvendios!

## Slide 8
Sprains Wrenching of the soft tissues surrounding the joints.
Strains Stretching a muscle
Tears The action of tearing a muscle or tendon
The most common injuries
The most common illnesses
Musculoskeletal Cumulative trauma
illnesses disorders
Carpal Tunnel Disorders of the wrist Syndrome tendons
Hernia Total or partial protrusion of the intestine

## Slide 9
Torcedura Distensión de las partes blandas que rodean las articulaciones.
Tirones Estirón de un músculo.
Desgarramiento Acción de desgarrar un músculo o tendón.
Enfermedades músculo- Trastornos de traumas
esqueléticas cumulativos.
Síndrome Enfermedad del los
del Túnel Carpiano tendones de las muñecas.
Hernia Salida total o parcial de la víscera.
Las lesiones más comunes
Las enfermedades más comunes

## Slide 10
Lifting objects
Bodily reaction
Repetitive motion
Overexertion
Holding, carrying, or wielding objects
Pulling or pushing
These actions are the most common that lead to ergonomic-type injuries.
Ergonomics: The relation between people, and objects, machinery, or work processes.
The most common actions

## Slide 11
Levantando objetos
Reacción del cuerpo
Movimiento repetitivo
Sobreesfuerzo
Sosteniendo, cargando, o maniobrando objetos
Jalando o empujando
Estas acciones son las más comunes que llevan a lesiones de tipo ergonómico.
La ergonomía: La conexión entre la gente y
los objetos, maquinaria, o procesos laborales.
Las acciones más comunes

## Slide 12
Cervical
7
Lumbar
5
Thoracic
12
Sacral
1
©MMG 1998
The spine

## Slide 13
Cervical
7
Lumbar
5
Torácica
12
Sacro
1
©MMG 1998
La columna

## Slide 14
Pulp nucleus
Ring
Vertebral body
Intervertebral disc
Nerve root
Spinal medula
©MMG 1998
©MMG 1998
Lumber part - top view
Causes of back compression pain

## Slide 15
©MMG 1998
Núcleo
pulposo
Anillo
Cuerpo vertebral
Disco intervertebral
Raíz del nervio
Médula espinal
©MMG 1998
Causas de dolor por compresión de la espalda
Parte del lumbar - vista superior

## Slide 16
. . . lift and twist at the waist!
Imagine placing a tomato
between the palms of your hands and applying
pressure with both hands. It is well within our abilities to apply enough force to cause the tomato to burst.
Now imagine using another tomato and apply force while at the same time twisting your hands is opposite directions. The tomato would burst under much less force.
The results would be similar but the latter example would
happen more quickly and
with less warning.
Never . . .

## Slide 17
Imagínese un jitomate entre las palmas de sus manos y presione con las dos manos. Esta fácilmente dentro de su fuerza aplastar el jitomate.
Ahora imagínese otro jitomate entre las palmas de sus manos y mientras presiona, gire sus manos en direcciones opuestas. El jitomate se aplastaría con mucho menos fuerza.
Los resultados son similares pero en el segundo ejemplo, el resultado sucederá más rápido y con menos previo aviso.
. . . ¡levante y gire la cintura!
Nunca . . .

## Slide 18
Lift / lower
Push / pull
Twist
Carry
Hold
Injuries to the lumbar area are the most serious and very common when handling materials incorretly.
What is manual material handling?
Any carrying or holding activity of a load by one or several workers that includes the following actions:
5 activities of manual material handling

## Slide 19
Elevar / bajar
Empujar / jalar
Girar
Cargar
Sujetar
Las lesiones a la zona lumbar son las más serias y muy comunes en la incorrecta manipulación de cargas.
¿Qué es la manipulación de cargas?
Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores que incluye estas acciones:
5 actividades en la manipulación de cargas

## Slide 20
Lift / lower
Push / pull
Twist
Carry
Hold
Think about the work you do.
What do you do that involves these words?
Practice

## Slide 21
Elevar / bajar
Empujar / jalar
Girar
Cargar
Sujetar
Piense en el trabajo que hace.
¿Qué hace que se relaciona con estas palabras?
Práctica

## Slide 22
The Diagonal Lift
The Power Lift
Adapted from: The Saunders Group Inc.,
4250 Norex Drive, Chaska, MN 55318
Squat, head up, back arched, feet spread one foot ahead as you lift.
Partial squat, head up, back arched, feet spread one foot ahead as you lift.
2 correct lifting methods

## Slide 23
El levantamiento en diagonal
El levantamiento de potencia
Póngase en cuclillas, cabeza derecha, espalda en arco, pies separados, un pie adelante del otro al hacer el levantamiento.
Póngase casi en cuclillas, cabeza derecha, espalda en arco, pies separados, un pie adelante del otro al hacer el levantamiento.
2 métodos correctos de levantar
Adaptado de: The Saunders Group Inc.,
4250 Norex Drive, Chaska, MN 55318

## Slide 24
10 lbs.
10 lbs.
10 lbs.
100 lbs.
YES
10 POUND BOX
10 POUNDS PRESSURE ON THE SPINE
NO
10 POUND BOX
100 POUNDS PRESSURE ON THE SPINE
10 lbs.
100 lbs.
10 lbs.
10 lbs.
YES
10 POUND BOX
10 POUNDS PRESSURE ON THE SPINE
NO
10 POUND BOX
100 POUNDS PRESSURE ON THE SPINE
The closer the load to the body, the less pressure on the spine!
The straighter the back, the less pressure on the spine!
Lifting

## Slide 25
10 lbs.
10 lbs.
10 lbs.
100 lbs.
SI
CAJA DE 10 LIBRAS (4.5 KILOS)
10 LIBRAS DE PRESION EN LA COLUMNA
NO
CAJA DE 10 LIBRAS
100 (45 KILOS) LIBRAS DE PRESION EN LA COLUMNA
10 lbs.
100 lbs.
10 lbs.
10 lbs.
SI
CAJA DE 10 LIBRAS
10 LIBRAS DE PRESION EN LA COLUMNA
NO
CAJA DE 10 LIBRAS
100 LIBRAS DE PRESION EN LA COLUMNA
Mientras más cerca la carga al cuerpo, menos presión en la columna.
Mientras más recta la espalda, menos presión en la columna.
Levantando

## Slide 26
What would you do you to make these hazardous work practices better?
Adapted from: The Saunders Group Inc.,
4250 Norex Drive, Chaska, MN 55318
Practice

## Slide 27
Adaptado de: The Saunders Group Inc.,
4250 Norex Drive, Chaska, MN 55318
Práctica
Que haría para mejorar estas prácticas laborales peligrosas?

## Slide 28
OTHER TOPICS INCLUDE OTROS TEMAS INCLUYEN
Accident Investigation Investigación de Accidentes
Bloodborne Pathogens Patógenos de la Sangre
Excavations Excavaciones
Fall Protection Protección Contra Caídas
Hazard Communication Comunicación de Riesgo
Hazard Identification Localización de Riesgos
Hazardous Energy Control Control de Energía Peligrosa
Industrial Vehicles Vehículos Industriales
Machine Safeguarding Resguardos de Máquinas
Manual Material Handling Manipulación Manual de Cargas
Occupational Health Higiene Laboral
Portable Ladders Escaleras Portátiles
Restaurant Safety Tip Sheets Hojas de Consejos para Restaurantes
Safety Committees and Comités de Seguridad y Reuniones de Safety Meetings Seguridad
Scaffolds Andamios
Toll free number in Spanish: 1 (800) 843-8086
Toll free number in English: 1 (800) 922-2689
Web site: osha.oregon.gov